## Slide 1: Астраханский кооперативный техникум экономики и права Курсовой проект на тему «Проектирование локальной вычислительной сети»
Выполнил Студент гр. ССА-30
Татанов Дамир

## Slide 2: Цели и задачи
Целью выполнения курсового проекта является приобретение практических навыков анализа технического задания и проектирования локальных вычислительных сетей. Курсовой проект выполняется согласно техническому заданию (ТЗ) на проектирование локальной вычислительной сети.
Задачами данного курсового проекта является
Провести анализ объекта проектирования;
Разработать схему расположения кабельных трасс и оборудования для здания 1;
Разработать схему кабельной коммуникации между Зданиея
Разработать структурную схему сети;
Разработать схему размещения оборудования в шкафу телекоммуникационном;
Произвести подбор необходимого оборудования;
Оформить спецификацию необходимого оборудования.

## Slide 3: Анализ проектируемого объекта
№ п/п | № Здания | № Помещения | Назначение помещения | Количество проектируемых информационных розеток | Примечания
1 | 1 | 1 | Актовый зал | 3 | 
2 | 1 | А1 | Артистическая |  | 
3 | 1 | А2 | Артистическая |  | 
4 | 1 | А3 | Артистическая |  | 
5 | 1 | А4 | Музыкальные Инструменты |  | 
6 | 1 | А5 | Декорации |  | 
7 | 1 | 2 | Коридор |  | 
8 | 1 | 3 | Уборная |  | 
9 | 1 | 4 | Кабинет математики | 1 | 
10 | 1 | 5 | Лаборантская |  | 
11 | 1 | 6 | Кабинет Физики | 2 | 
12 | 1 | 7 | Лестница |  | 
13 | 1 | 8 | Кабинет Английского языка | 2 | 
14 | 1 | 9 | Учебный кабинет 7 класс | 2 | 
15 | 1 | 10 | Учебный кабинет 6 класс | 2 | 
16 | 1 | 11 | Учебный кабинет 6 класс | 2 | 
17 | 1 | 12 | Рекреация |  | 
18 | 1 | 13 | Лестница |  | 
19 | 1 | 14 | Лит холл |  | 
20 | 1 | 14А | Лифт |  | 
21 | 1 | 15 | Коридор |  | 
22 | 1 | 16 | Спорт зал |  | 
23 | 1 | 17 | Тренерская |  | 
24 | 1 | 18 | Кровля |  | 
25 | 1 | 19 | Коридор |  | 
26 | 1 | 20 | Хореографический зал |  | 
27 | 1 | 21 | Кровля |  | 
28 | 1 | 22 | Рекреация |  | 
29 | 1 | 23 | Приемная | 1 | 
30 | 1 | 24 | Кабинет директора | 1 | 
31 | 1 | 25 | Комната отдыха |  | 
32 | 1 | 26 | Уборная |  | 
33 | 1 | 27 | Учебный класс | 2 | 
34 | 1 | 28 | Учебный класс | 2 | 
35 | 1 | 29 | Игровая |  | 
36 | 1 | 30 | Раздевалка |  | 
37 | 1 | 31 | Лестница |  | 
38 | 1 | 32 | Учебный класс | 3 | 
39 | 1 | 33 | Лестница |  | 
40 | 1 | 34 | Коридор |  | 
41 | 1 | 35 | Кабинет |  | 
42 | 1 | 36 | Уборная |  | 
43 | 1 | 37 | Библиотека | 10 | 
44 | 1 | 38 | Раздевалка |  | 
45 | 1 | 39 | Раздевалка |  | 
46 | 1 | 40 | Уборная |  | 
47 | 1 | 41 | Учебный класс | 2 | 
48 | 1 | 42 | Игровая |  | 
49 | 1 | 43 | Учебный класс | 2 | 
50 | 1 | 44 | Кабинет |  | 
51 | 1 | 45 | Лестница |  | 
52 | 1 | 46 | Уборная |  | 
53 | 1 | 47 | Раздевалка |  | 
54 | 1 | 48 | Лестница |  | 
55 | 1 | 49 | Раздевалка |  | 
56 | 1 | 50 | Сан. узел |  | 
57 | 1 | 51 | Подсобная |  | 
58 | 1 | 52 | Учебный класс | 2 | 
59 | 1 | 53 | Игровая | 1 | 
60 | 1 | 54 | Игровая |  | 
61 | 1 | 55 | Кабинет |  | 
62 | 1 | 56 | Раздевалка |  | 

## Slide 4
Структурная схема

## Slide 5
Расположение кабельной трассы и оборудования

## Slide 6
№ п/п | Наименование, Технические характеристики | Тип, марка | Код продукции | Производитель | Ед. измерения | Кол-во
1 | Телекоммуникационный шкаф 19 дюймов 12U GYDERS GDR-126060GM | GDR-126060GM | 203225712 | GYDERS | шт | 2
2 | Коммутатор Cisco, Small Business SF250, управляемый, уровень: 2, портов: 48, SF250-48-K9-EU | Small Business SF250 | 108710 | Cisco | шт | 1
3 | Кабель UTP 2PR 24AWG cat.5e | 01-0121-3 | - | PROconnect | м | 
4 | Блок розеток для 19' шкафов горизонтальный 8 розеток SHT19-8SH-S-2.5EU | SHT19-8SH-S-2.5EU | 26450 | Hyperline | шт | 1
5 | APC Smart-UPS 1000 ВА с ЖК-индикатором, 230 В | SMT1000I | 794365 | Smart-UPS | шт | 2
6 | Патч-панель UTP, 19", 48 портов RJ45, cat.5е, 1U, Krone Type, компактная, "L" Акция т/к | TWT-PP50TEL45 | 55229 | Krone Type | шт | 1
7 | Коммутационный шнур RJ 45 - категория 5е U/UTP PVC неэкранированный 2 м | C6-UTPSGSPVCGR-0.9M | 051637 | Legrand | Кол-во | 
8 | Розетка скрытой установки компьютерная RJ45 Blanca Schneider Electric BLNIS045001 | BLNIS045001 | BLNIS045451 | Schneider Electric | Кол-во | 41
9 | Кабель-канал 40х40 белый (2м) | УТ000001255 | 809035 | Leiden Electric | Метр | 34
10 | Кабель-канал ПВХ 20х20 мм цвет белый | 00436 | - | Kopos | Метр | 50
11 | Коммутационный шнур RJ 45 - категория 5е U/UTP PVC неэкранированный 2 м | PVC-UTP-5e-4x2x24AWG | 051637 | Legrand | Кол-во | 20

## Slide 7
Телекоммуникационный шкаф 19 дюймов 12U GYDERS GDR-126060GM
Коммутатор Cisco, Small Business SF250, управляемый, уровень: 2, портов: 48, SF250-48-K9-EU
Блок розеток для 19' шкафов горизонтальный 8 розеток SHT19-8SH-S-2.5EU
APC Smart-UPS 1000 ВА с ЖК-индикатором, 230 В
Патч-панель UTP, 19", 48 портов RJ45, cat.5е, 1U, Krone Type, компактная, "L" Акция т/к
Кабель UTP 2PR 24AWG cat.5e

## Slide 8
Коммутационный шнур RJ 45 - категория
5е U/UTP PVC неэкранированный 2 м
Розетка скрытой установки компьютерная
RJ45 Blanca Schneider Electric
Кабель-канал 40х40 белый (2м)
Кабель-канал ПВХ 20х20 мм цвет белый
Коммутационный шнур RJ 45 - категория 5е U/UTP PVC неэкранированный 2 м

## Slide 9: Заключение
Проведен анализ объекта проектирования;
Разработана схема кабельной коммуникации между Зданием;
Разработана структурная схема сети;
Разработана схема расположения кабельных трасс и оборудования для здания;
Разработана схема расположения кабельных трасс и оборудования для здания;
Разработана схема размещения оборудования в телекоммуникационном шкафу;
Произведен подбор необходимого оборудования;
Оформлена спецификация необходимого оборудования.